BG-2100/3097사용설명서

☆조작 방법과 표시설명C버튼을 누를 때마다 이하의 순사로 디지털 부분이 전환된다.

시간 모드                타이머모드                          스톱워치 모드         알람모드         듀얼타임 모드

☆시간 모드

시간 모드에서 D 버튼 →현재 월,일,요일 표시. 사용자가 다시 D 버튼을 누르면 1초간 현재 시간 화면으로 돌아간다.

■ 시간 표시 형태

이 제품에는 다음과 같이 현재시간 표시 형태가 있다.

12-11:12시간 표시(오전/오후 구분 없이 12:00로 표시)

0-11:12시간 표시 (오전/오후 구분 없이 0:00로 표시)

0-23:24시간 표시(오후 12:00와 오전 0:00로 구분되어 표시)

6-29:24 시간 표시(6:00 a.m. 으로 시작해서 5:59 a.m. 으로 끝남)

•12시간 표시에서 PM 표시는 11:59분까지의

오후 시간에 나타나며 11:59 a.m.의

오전시간에는 나타나지 않습니다.

•24시간 표시에서는 PM 표시 없이 시간 단위만

화면에 나타난다.

■시간 및 날짜 세팅

1. 시간 모드 →A 버튼→

“초” 디지트 발광

2. C 버튼 →아래의 그림과 같이 디지트 자리 이동

3. D/B 버튼 →디지트 자리 이동 후 시간 및 날짜 세팅

4. 설정 완료 후 A 버튼

■능동 표시

능동 표시 기능이 작동 중일 때 시간 모드 현재 시간을 6개의 스타일 중 하나를 선택할 수 있다.

카운트 값에 따라 자동적으로 6개 중의 하나가 시간 모드 현재 시간 표시가 바뀌어 집니다.

•능동 표시가 작동 중일 때, 댄서 애니메이션이 화면 상단에 랜덤으로 나타난다.

이 표시는 또한 능동 표시의 설정/해제와 관계없이 사용자가 모드에서 모드로 변환할 경우 나타난다.

•능동 표시가 해제된 상태에서 사용자는 시간 모드 화면 표시에 있는 스타일 1~5중에서 하나를 선택할 수 있다.

•능동 표시 기능의 설정/해제와 관계없이 사용자 쪽으로 시계를 구부릴 경우 표시 숫자 크기나 화면 또는 다른 부분들이 약 1초간 바뀐다.

아래는 스타일 1에서 6까지의 현재 시간 표시 화면을 나타낸다.

•스타일 6은 능동 표시 기능이 설정된 상태에서만 나타난다.

■능동 표시 기능의 설정 및 해제

1. 시간 모드 →A 버튼 →

초 단위 디지트 발광

2. C 버튼→일곱 번→능동 표시 ON/OFF 화면

3. D 버튼 →능동 표시 ON/OFF 선택

4. A 버튼 →설정 화면 종료

■시간 모드 화면 스타일 선택

1. 시간 모드 →A 버튼(길게)→초 단위 디지트

2. C 버튼 →7번 →능동 표시 ON/OFF 화면

3. D 버튼→능동 표시 OFF 선택

4. A 버튼 →설정화면 종료

5. 시간 모드에서 A 버튼 →원하는 시간 모드 화면 선택

•스타일 6에서 설정화면을 표시하고 능동 표시 기능을 해제하면 화면은 자동적으로 스타일 2가 된다.

☆타이머 모드

1분단위로 60분까지 세트 가능. 세트 한 시간이 경과 하면 10초 동안 소리가 울린다.

■타이머 설정

타이머 모드→A 버튼 →타이머 시작 시간이 분단위로 증가

•1~60분 범위에서 사용자는 타이머 시작 시간을 설정할 수 있다.

•A 버튼을 계속 누르고 있으면 타이머 시작 시간의 증가 속도가 빨라진다.

■타이머 작동

1. 타이머 모드 →D 버튼 →타이머 작동

•타이머 시간에 도달하게 되면 알람음이 10초간 혹은 사용자가 아무 버튼을 눌러 정지시키지 전까지 작동한다.

•타이머 시간은 알람이 정지된 후에 시작 값으로 자동적으로 재설정 된다.

•알람음에 추가해서 플래시 경보 작동은 타이머 시간이 0이 되면 작동된다.

•일시 정지를 원할 시 →D 버튼 →일시 정지→D 버튼 →재 시작

2. D 버튼 →완전 종료

3. A 버튼 →종료

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로59분59초99 (60분 계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다

•경과 시간은 사용자가 스톱워치를 종료하더라도 계속 진행 된다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

D →  D  →  D  →  D  →  A

Start     stop      re-start    stop    clear

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람

설정한 시간이 되면 약10초 동안 소리가 난다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 설정

1. 알람 모드→A 버튼

(길게) →시 단위 디지트 발광

2. C 버튼 →디지트 자리 이동

3. D/B 버튼→원하는 알람 시간 및 분 설정

4. A 버튼 →작업 완료

☆듀얼 타임

듀얼 타임 모드는 다른 시간대에서 연속된 시간을 저장 하도록 해준다.

■듀얼 타임 설정

1. 듀얼 타임 모드 →A 버튼→디지트 발광

2. C 버튼 →디지트 자리 이동

3. D/B 버튼 →듀얼 타임 설정

4. A 버튼 →작업 완료

☆참조

■자동 표시

자동 표시는 각 모드 화면을 통해 자동적으로 전환한다.

■자동 표시 설정

시간 모드에서 B와 D 버튼을 2초간 누른다.

■자동 표시 해제

B를 제외한 어떤 버튼이나 누른다.

■플래시 경보

EL 백라이트를 추가해서 이 제품에는 2개의 LED 라이트가 있습니다. 플래시 경보가 설정된 상태에서는 알람 시간이 되거나 타이머 시간이 0이 되었을 때 10초간 플래시 경보가 작동된다.

■LED 테스트시간 모드에서 3초간 B 버튼→

10초간 2개의 LED 라이트 작동

■버튼 조작 음

버튼 조작 음은 사용자가 시계 버튼을 누르는 어떤 시간에나 작동한다. 사용자가 원하는 데로 버튼 조작 음을 설정 및 해제할 수 있다.

■버튼 조작 음의 설정 및 해제

1. 어떤 모드에서나 C 버튼 →버튼 조작음 설정

■조명

이 제품에는 EL 백라이트가 장착되어 있으며 어느 모드에서나 B 버튼을 1초간 누르면 작동