BG-800, BG-801, BG-230V, BGR-270,

BGR-280, BGR-290, BGX-250V, MSG-2010

☆ POWER SAVING기능에 대해서

이 시계는 공장 출하 시「power saving모드」 로 설정 되어 있다.

※power saving모드란 어두운데서 액정 표시를 끄고 sleep상태로 하는 절전기능이다.

●power saving모드

오후10시~오전6시 사이에 이 시계를 어두운 곳에 약1시간동안 두면 액정 표시가 꺼지고 sleep마크가 점멸.알람·시보 소리는 계속해서 난다.

※타이머, 스톱워치 모드일 때는 sleep상태가 되지 않는다.

●sleep 상태를 해제하려면

시계를 밝은 곳에 옮기거나 아무 버튼이나 누르거나 시계를 흔들면 된다.

●power saving기능 ON/OFF

시간,날짜 맞추기에서power saving기능을 ON/ OFF 설정.

☆전원에 대해서

이 시계는 태양전지로 발전하고 2차전지로 충전하면서 사용하게 되어 있다.어두운 곳에서 보관하거나 긴팔로 시계가 가려진 채 오래 있으면 2차저지가 소모 되며 표시가 꺼질 수가 있다. 안정한 사용을 위해 밝은 곳에서 사용 하세요.

주의: 2차 전지가 소모돼서 시계기능이 정지 되면 (레벨4) 메모리 된 data와 설정한 data는 지워진다.

■전지용량 표시 보기

| 레벨1 |  |  | 정상 동작 가능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 레벨2 |  |  | 정상 동작 가능 |
| 레벨3 |  |  | 알람 / 시보울림 불가 , EL점등 불가,액정표시불가, 버튼 조작불가 |
| 레벨4 |  |  | 시계 기능 정지 |

※직사광선 및 등 강한 빛으로 충전한 경우 전지용량표시 가 실제 용량보다 높게 표시할 때가 있으니 충전 후 잠시 있다가 확인하세요.

●충전 필요 싸인

레벨3상태는 밧데리 잔량이 많이 떨어진 상태 이다. 이럴 때는 밝은 데서 충분히 충전 시켜야 한다.

●RECOVER마크가 점멸 시

light,알람 등을 단시간에 연속해서 사용해서

전지에 큰부담이 간 경우RECOVER마크가 점멸하며 알시적으로 light점등,알람/시보,센서 계측의 조작이 안된다.

시간이 지나면 전지전압이 복귀해서 사용가능이 된다.

■충전 시 주의

직사 광선에 장시간 맞거나 고온이 될 장소 (주차한 차내 등)나 백열등 바로 밑에 방치하지 마세요.

●충전의 기준

이 시계는 full충전한 경우 그 후에 충전을 안해도 이하와 사용 설명서2615/3015             1/3

같은 조건에서 사용하면 약 12개월동안 작동한다.

하루에 back light를 약1.5초간 알람을 10초동안 타이머 계측 1번 표시 점등 18시간

〈1일당 회복 충전 시간〉

| 환경(조도) | 충전 시간 |
| --- | --- |
| 맑은 날 야외에서 (50,000㏓) | 약5분 |
| 맑은 날 창가에서 (10,000㏓) | 약24분 |
| 흐린 날 창가에서 (5,000㏓) | 약48분 |
| 형광등 및 실내에서 (500㏓) | 약8시간 |

자주 충전 하면 안정된 사용을 할 수 있다.

☆조작방법과 표시 보기

〈시간모드〉

■모드전환

시간 모드       C→  Tele memo 모드

C↑                 ↓C

스톱워치 모드         월드 타임 모드

C↑               ↓C

알람 모드      ←C   타이머 모드

☆EL back light

■버튼을 눌러서

L버튼을 누르면 약2초동안 시계판에 불이 들어온다.

■Auto light기능

시간,날짜모드에서 L버튼을 1~2초동안 누르면 auto light모드 ON이 되어 손목을 약40。 돌리기만 하면 불이 들어온다. 다시L 버튼을 약2초동안 누르면 OFF가 된다.                                auto light ON마크      auto light ON마크

①시계를 차고 손목을   ②수평상태에서

수평으로 한다.        손목을 약40。돌린다.

《auto light 사용상의 주의》

- Auto light를 자주 사용하면 밧데리 수명이 짧아진다.

- 손을 흔들거나 올리거나 해도 불이 들어오기 떼문에 필요 없을떼는auto light 를 OFF로 하세요.

☆ Tele memo 사용법

Tele memo모드에서는 이름(8자리),전화번호(12 자리) data를 최대30건 저장 가능.

■data찾기

Tele memo모드에서 D또는B버튼을 누르면 입력 된 data가 표시 되오니 보고 싶은 data를 찾는다.

■data 입력

(1) Tele memo모드에서 D또는B버튼을 눌러서 빈 페이지를 선택.

※FULL라고 표시될 때는 이미 30건입력 되어 있으니 필요없는 data를 지우고 입력한다.

(2) A버튼을 길게 누르면 이름의 첫글부분이 점멸.

(3) D또는B버튼을 눌러서 이름을 입력.

(4) C버튼으로 입력 부분을 이동.

(3),(4)조작을 반복해서 이름을 입력.

(5) 이름 입력이 끝나면 C버튼을 몇번 눌러서 전화번호 입력 부분으로 이동한다.

(6) D또는B버튼을 눌러서 전화번호를 입력.  C버튼으로 이동.(반복)

(7) 입력이 끝나면 A버튼을 2번 눌러서 입력 종료.

※입력된 데이터는 자동적으로 알파벳순서로 저장이 된다.

■data 수정

(1) Tele memo모드에서 D또는B버튼을 눌러서 수정하고 싶은 data를 선택.

(2) A버튼을 길게 누르면 이름의 첫글이 점멸.

(3) C버튼으로 수정할 부분을 선택.

(4) D또는B버튼으로 수정.

(5) A버튼을 눌러서 종료.

■data 삭제

(1) Tele memo모드에서 D또는B버튼을 눌러서 삭제하고 싶은 data를 선택.

(2) A버튼을 길게 누르면 이름의 첫글 부분이 점멸.

(3) D,B버튼을 동시에 누르면 “CLR”표시 후 data가 삭제 된다.

(4) A버튼으로 종료.

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로 59분59초99 (60분계)까지 계측 가능.이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료 한다.

*계측중 B버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한후 다시 D버튼을 누르면 표시되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

D → D → B

START    STOP   RESET

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D → B → B → D → B

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측                                2/3

D → B → D → B → B

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계27도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D또는B버튼을 누를 때마다 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

■월드 타임 설정

(1) 월드 타임 모드에서 D또는B버튼을 눌러서 세트할 도시코드를 선택.

(2) A버튼을 길게 누르면 “DST”와 “On”또는 “OF"가 점멸.

(3) C버튼을 누르면 “시”부분이 점멸.

(4) D또는B버튼으로 세트.

(5) (3),(4)동작을 반복 해서 “분”도 세트.

(6) A버튼을 눌러서 종료.

■summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time) 이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠른 여름 시간 제도이다.

summer time은 나라마다 다르고 채용 안하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

■summer time 설정/해제

(1) 월드타임모드에서 D또는B버튼을 눌러서 설정 하고 싶은 도시코드를 점멸 시킨다.

(2) A버튼을 길게 누르면 DST(summer time) On또는OF가 점멸이 된다.

(3) D버튼을 누를 때마다 ON/OFF가 전환이 된다.

(4) A버튼을 눌러서 종료.

※ “GMT”표시에서는 summer time설정을 못한다.

summer time ON상태

☆타이머 사용법

■타이머의 종류

타이머는 1분단위로 100시간까지 세트 가능.

●repeat 타이머(반복 계측)

time up하면 계측이 멈추며 약10초 후 타이머 시간표시로 돌아간다.

●auto repeat타이머(자동 반복 계측)

time up해도 계측 stop할 때까지 자동적으로 타이머 시간으로 돌아가며 반복해서 계측을 한다.

※8번 반복 계측하면 자동적으로 계측stop한다

■타이머 세트

(1) 타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 타이머 시간의 “시”부분이 점멸.

※계측stop한 상태에서는 세트상태로 되지 않는다. 이럴 때는 B버튼을 눌러서 타이머 시간으로 reset한 후 A버튼을 길게 누르면 세트상태가 된다.

(2) C버튼으로 세트할 부분을 선택.

C버튼을 누를 때마다 시→ 분 → 타이머 전환 → 시… 순서로 점멸 부분이 바뀐다.

(3) 점멸 부분 세트

★타이머 시간을 세트할 때

D또는B버튼으로 세트한다.

※타이머 시간은 1분(1’00”)~100분(0’00”)까지 세트 가능.

★타이머 전환할 때

D버튼을 누를 때마다 auto repeat , repeat 타이머가 전환된다.

※ON으로 하면 auto repeat타이머가 되며    마크가 점등한다.

(4) A버튼을 울러서 종료.

■타이머 사용법(감산 계측)

타이머 모드에서 D버튼을 누르면 계측 start/ stop한다. (계측은 1초단위)

-계측 stop후 B버튼을 누르면 계측전 표시로 돌아간다. (reset) -로스 타임이 있을 때는 D버튼으로 stop한 후 다시 D버튼을 누르면 표시된 타임부터 계속해서 계측을 한다.

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람(알람1~5)

설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난다.

●snooze알람(알람1만)

snooze기능을 ON으로 하면 설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난후 5분마다 합계7번(약30분동안) 계속 울린다.버튼을 눌러서 소리를 꺼도 계속 울린다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

(1)알람 모드에서 D버튼을 누를 때마다

아람1→아람2→아람3→아람4→아람5→시보→알람1….순서로 바뀌기 때문에 설정할 알람 을 선택한다.

(2)A버튼을 길게누르면 “시”부분이 점멸.

※ 알람 “   ”마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

(3)C버튼을 눌러서 세트할 부분을 선택해서 D또는 B버튼으로 설정한다.(이 동작을 반복 해서 설정)

(4)A버튼으로 세트 종료.

-알람1이 snooze알람일 때 세트조작을 하면 snooze 기능이 OFF가 된다.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 눌러서 설정할 알람을 선택하며 B버튼으로 ON/OFF 전환.

-알람1

OFF→ ON→ snooze ON

-알람2~5,시보

OFF→ ON

●알람 모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

☆시간,날짜 맞추기

(1) 시간,날짜 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸한다.

3/3

(2) C버튼을 누를 때마다 초→summer time 전환 → 시→ 분→ 12/24시간제 전환→ 년→ 월→ 일→ power saving→ 초→…. 의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

(3) 점멸부분 세트

★”초”맞추기

라디오 등의 시보에 맞추어서 D버튼을 누르면 “00초”부터 시작한다.

★summer time전환

D버튼을 눌러서 ON/ OFF전환

★시, 분, 년, 월, 일 세트

세트할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 맞춘다.

★12/24시간제 전환

D버튼으로 “12H”, “24H” 전환.

★power saving설정

D버튼으로 ON/ OFF설정.

- 세트 후 A버튼을 눌러서 종료.

*2000년~2039년까지 세트 가능.

■도시 코드