MDV-700계열 3796                                 1/3

☆C버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 디지털 부분이 전환된다.

시간 모드         Moon data  모드    스톱워치모드             타이머모드    알람모드    듀얼타임모드   H-SET모드

☆시간 날짜 맞추기

■DIGITAL 시간 맞추기

1. 시간 모드 →A 버튼→초 디지트

2. C 버튼 →디지트 자리 이동(아래 그림처럼)

3. B/D 버튼 →시간 및 날짜 세팅

| 화면 | 작동 | 버튼 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 00 세팅 | D 버튼 |
|  | 썸머 타임 ON/OFF | D 버튼 |
|  | 시/분 | D/B 버튼 |
| 2006 | 년 |  |
| 6-30 | 월/일 |  |

4. A 버튼 →작업 완료

■DIS(썸머 타임)ON/OFF

1. 시간 모드→A 버튼 →C버튼→DST 세팅 스크린

2. D 버튼 →ON/OFF 선택

3. A 버튼 →세팅 완료

■ 거주 도시 데이터

▪월령, 조수 그래프에서는 거주 도시 데이터는 올바르게 설정하지 않으면 표기 되지 않는다.

▪UTC 차는 GREENWICH(그린이치)에서의 차이의 값이다.

▪UTC는 “ Coordinated Universal Time” 표준 세계 시각이다.

▪영문 설명서 뒷부분에는 표준시각차이, 경도, 위도에 관한 정보가 표기되어 있다.

▪처음 시계 구매 시 (동경, 일본)의 데이터가 기본으로 저장되어 있다. 시계 배터리를 교체 한 후에도 데이터는 항상 기본 데이터 (동경, 일본)으로 되어 있다.

■거주 데이터 설정

1. 시간모드 →A 버튼 →디지트 발광→A 버튼 →UTC (표준 시계 시각) 세팅 모드

2. C 버튼 →아래 표와 같이 경도와 경도와 위도 단위 조정

| 설정 | 화면 | 버튼 |
| --- | --- | --- |
| 국제표준시각 UTC |  | D/B 버튼 |
| 경도 |  | D/B 버튼 |
| 동경/서경 |  |  |
| 월조간격 |  | D/B 버튼 |

■ 아날로그 시간 조정

▪아날로그 시간은 디지털 시간과 연결 되어 있다. 그래서, 디지털 시간을 조정할 때 아날로그 시간도 자동적으로 조정된다.

1. H-SET 모드 →A 버튼→

현재 시간에 디지트 작동→D버튼 →원하는 아날로그 시간 세팅→A버튼 →작업종료

▪만약 아날로그 바늘이 움직인다면 아날로그 시간이 디지털 시간으로 조정이 되기 때문에 세팅화면을 바꿀 필요는 없다. 만약, 이런 일이 일어난다면 바늘이 정지할 때까지 기다려야 한다.

▪만약 오랫동안 버튼을 눌러야 한다면 D 버튼을 시간이 빨리 움직일 때까지 누른다. 그 후 B 버튼을 누른다. 이 작업은 빠른 속도로 움직이는 바늘의 잠금 기능을 설정하는 것이다. 다른 버튼을 누를 때까지 바늘은 빠르게 움직일 것이다. 또한 알람이나 타이머가 소리내기 시작할 때 자동으로 멈출 것이다.

☆Moon/Tide Data

■Moon/Tide Data 보기

1. Moon/Tide 모드 →A 버튼 →화면 변화

▪Tide 그래프 지수에서 디스플레이 된 시간의 정보를 보여준다. 첫 레벨 지수는 6:00AM 이다. 달 정보는 달의 나이와 달 그림자를 보여준다.

▪ Tide 그래프 지수가 보여지는 동안 D 버튼을 눌러 다음 시간의 레벨 지수를 보여준다.

▪달 정보가 보여지는 동안 D 버튼을 눌러 다음 날의 달 정보를 보여준다.

■ 특정한 날짜 설정

1. Moon/Tide 모드→A 버튼→”년” 디지트 →C 버튼→

아래의 표처럼 디지트 자리 이동

2. D/B 버튼 이용 특정한 날짜 설정

3. A 버튼 →세팅 완료

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로23시간59분59초99 (24시간계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 C버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.

D →  D →  D →  D →  A

START     STOP    RESET   STOP   CLEAR

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D →  A →  A →  D → A

START     SPLIT      해제    STOP   CLEAR

●1,2등 동시계측

D →  A →  D →  A →  A

Start   1등goal   2등goal  2등 타임 CLEAR

☆타이머                           2/2

범위: 1분~24시간

타이머 시작 시간: 자동반복 ON/OFF

진행 알람 ON/OFF

■타이머 시작 시간 맞추기

1. 타이머 모드 →A 버튼 →시작

디지트 발광 →C 버튼 →디지트 자리 이동(시→분→자동계측)

2.D/B 버튼 설정

| 화면 | 작동 | 버튼 |
| --- | --- | --- |
|  | 시, 분 설정 | D/B 버튼 |
|  | 자동 계측 ON/OFF | D버튼 |

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람

설정한 시간이 되면 약20초 동안 소리가 난다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1. 알람 모드 →D 버튼→원하는

알람 설정(스누즈 알람 기능은 알람 1에서만 가능)

2.A버튼 →디지트 발생

3.C 버튼 →아래 그림처럼 디지트 자리 이동

4. B/D 버튼 원하는 알람 시간 및 날짜 설정

5. A 버튼 →작업 완료

■알람 2,3, 및 시보 ON/OFF

1. 알람 모드 →D 버튼 →알람 2 OR 3 혹은 시보 선택

2. A 버튼 →알람 및 시보 ON/OFF 선택

3 A버튼으로 세트 종료.

■알람 및 시보 표시

알람 모드→D 버튼→알람 1 선택→A 버튼 →아래 그림처럼 표시 전환

☆Dual Time 기능

1. C 버튼으로 듀얼 타임 모드로 이동

2. A 버튼을 길게 누른다.

3. 시간 세팅 방식과 모든 방식 동일

☆기타

1. 어느 모드 →B 버튼 →라이트 발광 시간 조절 (1.5초 or 3초)

스크린 상에 (-) 표시: 1.5초

() 표시: 3초

☆참조

■달의 위상 지시계

■Tide 그래프

■버튼음 조작

버튼 조작 음이 싫은 경우 어느 모드에서든지 C 버튼→음소거

■국제 표준 시각 표 및 월조 간격은 영문 매뉴얼 참조

3/3